Xarxes Ethernet. Protocol ARP
Xarxes Ethernet. Protocol ARP

---
Ethernet
Nivell 1 TCP/IP (Nivells físics i d'enllaç OSI).
Família d'estàndards IEEE 802:
  - 802.2: Capa LLC (Logical Link Control). Interfície comuna entre el nivell de xarxa i la família de protocols.
  - La resta de protocols defineixen el
  - nivell físic i el subnivell MAC.
    - 802.3 Ethernet
    - 802.4 Token Ring
    - 802.11 Wi-FI
    - 802.15 Bluetooth
NIVELL 3. XARXA
SUB NIVELL LLC
SUB NIVELL MAC
NIVELL 1. FÍSIC

---
Ethernet
Nivell LLC (Logical Link control). Compartit per tots els protocols de la família.
  - Lògica de reenviaments
  - Control de flux
  - Comprovació d'errors
Nivell MAC (Medium Acces Control).
  - Control d'accés a medi compartits (cables en bus, ràdio, etc.)
  - No utilitzat en protocols punt a punt (no hi ha medi compartit)
  - Adreça MAC: Sistema adreçament de nivell 2 equivalent a les adreces IP al nivell 3

---
Ethernet
Protocols MAC
  - CSMA/CD: Utilitzat per Ethernet
  - Aloha i Aloha ranurat
  - Token Ring|Token Bus
Nivell físic Ethernet
  - Codificació manchester
  - Connectors coaxials i RJ-45

---
Ethernet. Nivell MAC. Conceptes
Segments de xarxa
  - És una porció de xarxa separada de la resta per un dispositiu de xarxa com:
    - Repetidor
    - Bridge o Switch
    - Router
Domini de col·lisió
  - És un segment lògic de xarxa on els paquets poden col·lisionar al ser enviats a un medi compartit.

---
Ethernet. Nivell MAC
Algorismes MAC
  - Aloha i Aloha Ranurat (desenvolupats per la Universitat de Hawai). S'envia un paquet i si hi ha col·lisió es torna a enviar.
  - CSMA/CD (Carrier sense multiple access with collision detection). Detecta si hi ha senyals utilitzant el medi i té un procediment en cas de col·lisió.
  - Antics sistemes Ethernet funcionaven amb coaxials en bus físic i lògic.
  - Actualment el problema de les col·lisions està més limitat gràcies als switches.
  - Torna a ser un tema candent en xarxes wireless (l'aire és un medi compartit).

---
Trama Ethernet
  - Preàmbul
  - SOF
  - Origen: Adreça MAC origen de la trama
  - Destí: Adreça MAC destinació de la trama
  - Tipus
  - Dades: plenes
  - FCS

---
Switched LAN. Hubs i Switchs
Les LANs connectades a switchs o HUBS tenen una topologia física d'estrella.
Topologia lògica:
  - HUB: mateix segment de xarxa (bus compartit). Treballa a nivell físic (mecànic). Dispositiu “tonto” (dumb)
  - Switch: s'utilitza una base de dades per recordar les MACs (Ips) de cada port i es connecta de forma directa els ports d'origen i destinació d'una comunicació. Treballa a nivell d'enllaç (taula de MACS). Dispositiu intel·ligent.
    - LAN Commutada. Cada PC té el seu propi segment de xarxa no compartit.
    - Els switches són més segurs.

---
Switches
Tipus:
  - Home Switches (no gestionats). Típics en entorns SoHo (Small Office/ Home Office).
  - Switches gestionats (Managed Switches).
    - Controlar el port de forma individual (on/off)
    - Control de la velocitat del link
    - Prioritats de ports
    - Filtratge MAC
    - Port Mirroring per tal de monitoritzar ports.
    - Altres: Suport per SNMP, VLAN, Link Aggregation.
  - Switches intel·ligents. Realitzen tasques de forma automàtica: establir velocitats d'enllaç, permetre connexions directes i creuades, etc.

---
Protocol ARP
ARP és un protocol a cavall entre el nivell de xarxa i el nivell d'enllaç (MAC)
  - Permet resoldre adreces MAC a partir d'adreces IP.
  - S'utilitza en xarxes LAN (nivell 2) per poder treballar amb adreces IP (nivell 3)
ARP REQUEST (who-has)
BROADCAST MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
ARP REPLY
BROADCAST MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF
$ sudo tcpdump
17:51:38.740533 arp who-has 192.168.1.2 tell mygateway1.ar7
17:51:38.740550 arp reply 192.168.1.2 is-at 00:30:1b:b7:cd:b6 (oui Unknown)

---
Protocol ARP
Exercici
  - Consultem la taula ARP
  - Executem alguna comanda que obligui a fer un broadcast de la xarxa (utilitzar totes les IPs)
  - Tornem a consultar la taula ARP i podrem comprovar com ja tenim assignades les adreces MAC a IPs de tots els PCs de la xarxa
$ arp
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
mygateway1.ar7 ether 00:15:E9:CA:34:A5 C eth0
$ ping 192.168.1.255 -b
$ sudo nmap 192.168.1.1-255

---
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ca